## Slide 1
Leak Detection
Entwicklungen in der Lecksuche mit Molchen
Pipeline Symposium Kalkar 2023

## Slide 2: Inhalt
● Vorstellung der Gottsberg Leak Detection GmbH
● Gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen
● Vergleich verschiedener Technologien zur Lecksuche
● Funktionsprinzip und Anwendungsmöglichkeiten von Lecksuchmolchen
● Fallbeispiele verschiedener LD Projekte
● Neuste Entwicklungen der Gottsberg Leak Detection GmbH

## Slide 3: GOTTSBERG Leak Detection GmbH & Co. KG
Teststand für Simulationen und Prüfungen
Am Knick 20 ● 22113 Oststeinbek ● Germany Phone: +49 40 71 48 66 66 Fax: +49 40 71 48 66 77
www.leak-detection.de

## Slide 4: Locations
Firmensitz Oststeinbek
Design and Konstruktion
Kundenservice
Projektmanagement
Vertrieb und Marketing
Forschung & Entwicklung
07

## Slide 5: GOTTSBERG Gruppe
Gründungsjahr: • August 1945
Mitarbeiter: • ~ 50 Employees
Locations: • Headquarter in Oststeinbek
Zertifizierungen: • DIN ISO 9001 80079:34 • DIN EN 1090
• DIN EN 18800-7
• Audit of company procedures
03

## Slide 6: Geschichte und Entwicklung akkustischer Lecksuchmolche
• Urspüngliche Entwicklung durch die königlich niederländischen
Shell Labore (1968)
• Sick Maihak übernimmt die Technologie und produziert / vertreibt unter Lizenz.
1973 kommt die erste Eigenentwicklung für kleinere Rohrdurchmesser
• Sick Maihak entwickelt die letzte eigene Generation der
Lecksuchmolche1980
• 2001 übernimmt GLD die Entwicklung und Fertigung der Molche
• 2007 die erste eigene GLD Molchgeneration kommt auf den Markt
10

## Slide 7: Geschichte und Entwicklung akkustischer Lecksuchmolche
09
1968
1973
1980
2007
2012

## Slide 8: GLD Produkte in Entwicklung
GLD 203 Lecksuchmolch für Gasleitungen
GLD 204 Lecksuchmolch für kleine Rohrdurchmesser(4“) abgeschlossen
GLD 205 Lecksuchmolch für hohe Drücke und Temperaturen
abgeschlossen
GLD 310 Fahrgestelle für Gasleitungen
GLD 211 X-Y-Z mapping tools
14

## Slide 9: The only ILI tool with ATEX Zone 0 Certification
● Different safety features have to be implemented.
Such as intrinsic safety, pressure housing, etc.
● Specially designed card boards

## Slide 10: Referenzen
Mehr als 90% der deutschen Rohöl- und Produktimporte werden durch GLD geprüfte Rohrleitungen transportiert
Dies gilt auch für 90% der österreichischen Importe sowie für rund 30% der Produkte der tschechischen Republik
Die Molche werden in Europas wichtigster und gemessen am Durchfluss größter Pipeline (TAL) verwendet
Internationale Einsätze in Europa, naher Osten, China, Nord- und Südamerika
16

## Slide 11: GLD Molche in Deutschland
Deutschlands Versorgungs- und Transportleitungen
17

## Slide 12: Referenzen

## Slide 13: Gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen
Technische Regel für Rohrfernleitungen TRFL
Es müssen zwei auf unterschiedlichen physikalischen Größen basierende, kontinuierlich arbeitende technische Verfahren zur Anwendung kommen, die im stationären Betriebszustand den Austritt feststellen können.
Eines dieser Verfahren oder ein weiteres muss darüber hinaus auch während instationärer Betriebszustände Austritte feststellen können.
Es muss ein technisches Verfahren zur Anwendung kommen, das während der Förderpausen die Austritte feststellen kann.
Es muss ein technisches oder anderes Verfahren zur Anwendung kommen, das schleichende Undichtheiten feststellt.
Es muss durch ein Verfahren oder durch sonstige Vorkehrungen sichergestellt sein, dass Schadenstellen schnell geortet werden können.

## Slide 14
Gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen
API 1175
Keine verpflichtenden Bestimmungen sondern eine Richtlinie zur Ausrichtung der Strategien zur Lecksuche
Sie zeigt Mittel und Wege auf, wie mit dem komplexen Thema der Leckfreiheit umgegangen warden kann. Angefangen von Strategien, über das Alarmmanagement bis hin zu Vorschlägen zur Aus- und Weiterbildung von Personal.
Ausblick auf verschiedene Technologien und für welche Anweendungsbereiche sie geeignet sind.
Auch wenn es keine bindende Betriebsanweisung ist, hat die API 1175 große internationale Relevanz und gilt als Standardwerk

## Slide 15
Technologien zur Detektion von Kleinstleckagen
Externe systeme:
Feste akkustische Sensoren
LD Molche

## Slide 16
Technologien zur Detektion von Kleinstleckagen
Externe Systeme:
Diffusionsschlauch
Glasfaser Leitungen

## Slide 17: 1 Hz
1 Hz

## Slide 18: 10 Hz

## Slide 19: 10 KHz

## Slide 20: 15 KHz

## Slide 21: Lecksignal

## Slide 22: Schlagbohrmaschine

## Slide 23: Automatisierte Suche

## Slide 24: Mapping mit GIS

## Slide 25: Sonogramm Pumpstation

## Slide 26: Leak Location with Redundant Locating System
Time interpolation
Accuracy depends on various factors
Fixed markers
Odometer wheels
Accuracy ±1% between two known points
Weld seam detection
Accuracy ± 2-4m within one precisely identified pipe segment
16

## Slide 27: Lokalisierung mit Rohrnahterkennung
Daten des Beschleunigungssensors
ungefiltert
gefiltert

## Slide 28: Lokalisierung mit Rohrnahterkennung
Synchronisierung mit Rohrbuch
Musterekennung
  Keine Abweichung in der Lokaisierungsgenauigkeit
  Synchronisierung kann nach fehlerhaften Abschnitten wieder hergestellt werden

## Slide 29: Vorteile der Gottsberg Lecksuchmolche
● Zugelassen zur Erfüllung der TRFL für Kleinstleckagen (bis zu 6.8 l/hr TÜV zertifiziert)
● Präzise Lokalisierung beim Erstlauf
● Durch die umfassende Frequenzanalyse werden Fehlalarme vermieden
● Schnelle Auswertung der Laufdaten
● Einziger Intelligenter Molch mit Zulassung für ATEX Zone 0 (TÜV)
● Leitungsbetrieb wird nicht beeinflusst
● Modulares System für verschiedene Pipeline Durchmesser

## Slide 30: Fallbeispiele Leckagen
Modus Operandi
● Typische Lochgröße 1 – 4 mm. Je nach Druck entspricht dies einem Durchfluß von 100 – 300 L/Std
● Unterhalb der Detektionsgrenze von permanenten Überwachungssystemen
● Oftmals viele kleine Bohrungen an einer Stelle
Notes: Grundlegendes
2 Hallsensoren, zur Detektierung von magnetischen Molchen
Vermeidung von Fehlermeldung, z.B. durch Zugtrasse und Magnetfeld eines Zuges/Pumpstation
TÜV Zone 1 Zertifiziert
Sensor und Station

## Slide 31: Fallbeispiele Leckagen
Modus Operandi
● Spezielle, langsam öffnende Ventile um Druckwellen zu vermeiden
● Es werden lange Schlauchleitungen oder sogar kleine Stahlleitungen verwendet um das Produkt weit entfernt zu lagern und zu verladen
Notes: Grundlegendes
2 Hallsensoren, zur Detektierung von magnetischen Molchen
Vermeidung von Fehlermeldung, z.B. durch Zugtrasse und Magnetfeld eines Zuges/Pumpstation
TÜV Zone 1 Zertifiziert
Sensor und Station

## Slide 32: Fallbeispiele Leckagen
Notes: Grundlegendes
2 Hallsensoren, zur Detektierung von magnetischen Molchen
Vermeidung von Fehlermeldung, z.B. durch Zugtrasse und Magnetfeld eines Zuges/Pumpstation
TÜV Zone 1 Zertifiziert
Sensor und Station

## Slide 33: Fallbeispiele Leckagen
Notes: Grundlegendes
2 Hallsensoren, zur Detektierung von magnetischen Molchen
Vermeidung von Fehlermeldung, z.B. durch Zugtrasse und Magnetfeld eines Zuges/Pumpstation
TÜV Zone 1 Zertifiziert
Sensor und Station

## Slide 34
Aktuelle Neuentwicklung
Lecksuchmolche für Gasleitungen
Verschiedene Test zum akkustischen Verhalten von Gasleckagen in unserem Testrohr

## Slide 35
Aktuelle Neuentwicklung
Vergleich des “Flüssigkeitsmolches” mit dem Gas-Prototypen
Prototyp GLD 204
GLD 202

## Slide 36
Aktuelle Neuentwicklung
Leckagen in Gasleitungen verursachen höherfrequente Signale als in Flüssigkeitsleitungen. Die Signalgeometrie ändert sich hingegen kaum.
Neue Filteralgorithmen mussten generiert werden. Ein gerader Frequenzgang bis in den gewünschten Bereich und dort eine steile Steigung zur Abschwächung möglicher Störungen konnte erreicht werden
The unique leakage frequency range shifts from ~50 kHz to ~ 100 kHz

## Slide 37
Aktuelle Neuentwicklung
Strömungssimulationen für die neuen Gasfahrgestelle
● Inwiefern beeinträchtigt ein gewisser Bypass die Funktion?
● Wieviel Bypass ist möglich?
● Wie hoch wären Kräfte und Geräusche des umströmenden Gases

## Slide 38
Aktuelle Neuentwicklung
Aufgrund der Kompressibilität des Mediums musss ein zur Rohrwand abdichtendes Fahrgestell konstruiert werden.
Es müssen jedoch Schleif- und Laufgeräusche vermieden werden

## Slide 39
Aktuelle Neuentwicklung
Zusätzlich wurde der Materialabrieb über lange Distanzen und bei hohen Geschwindigkeiten geprüft.
Getestete Materialien:
 | Abrieb | Geräusche | Abdichtung
NBR | 0 | - | +
PU | - | 0 | +
PU Foam | + | + | +

## Slide 40
Aktuelle Neuentwicklung
Die vielversprechendste Lösung ist eine Fahrgestellvariante mit einem Schaumstoffmolch als Zugeinheit

## Slide 41: Induktiver Molchmelder GLD 611
Notes: Grundlegendes
2 Hallsensoren, zur Detektierung von magnetischen Molchen
Vermeidung von Fehlermeldung, z.B. durch Zugtrasse und Magnetfeld eines Zuges/Pumpstation
TÜV Zone 1 Zertifiziert
Sensor und Station

## Slide 42: Induktiver Molchmelder GLD 611
Verlässliche Erkennung von passierenden Molchen
Zur externen Bestimmung der Molchposition
Direkte Verbindung zum Kontrollraum und SCADA-Systemen

## Slide 43: Induktiver Molchmelder GLD 611
ATEX Zone 1 zertifiziert
Schutzklasse IP 68 (Wassertiefe bis ~50m)

## Slide 44: Induktiver Molchmelder GLD 611
Felxible Montagemöglichkeiten
Automatische Überwachung der Betriebsparameter
Zuverlässige Kommunikation durch 4-20mA Stromschnittstelle
Speicherung der Messdaten für spätere Auswertung
Notes: Sensor Flexibel anzubringen an einer Pipeline // Kunststofflagerschuhe - Spannband
Station im Schaltschrank als Bindeglied zum Scadasystem
Station schaltet Relais bei Detektion
Übertragung der Sensordaten moduliert über die Stromschnittstelle (0-1000uT Bereich wird auf dem Strombereich 6-20mA abgebildet)
Filterung der Sensordaten erfolgt in der Station – Zusätzliche Parametereinstellung erhöhen die Zuverlässigkeit
Detektionssignalisierung erfolgt bei einer Überschreitung eines Schwellwertes bezogen auf den Mittelwert (11s Arrays)
Als Sicherheit gibt es noch den Parameter der Zeitschwelle (falls ein Magnetfeld von außen einwirkt)
Temperatursensoren als Sicherheit
Buzzer zur Signalgebung

## Slide 45: Induktiver Molchmelder GLD 611
Die Molche müssen für eine zuverlässige Detektion mit Magneten ausgerüstet werden.
Notes: Sensor Flexibel anzubringen an einer Pipeline // Kunststofflagerschuhe - Spannband
Station im Schaltschrank als Bindeglied zum Scadasystem
Station schaltet Relais bei Detektion
Übertragung der Sensordaten moduliert über die Stromschnittstelle (0-1000uT Bereich wird auf dem Strombereich 6-20mA abgebildet)
Filterung der Sensordaten erfolgt in der Station – Zusätzliche Parametereinstellung erhöhen die Zuverlässigkeit
Detektionssignalisierung erfolgt bei einer Überschreitung eines Schwellwertes bezogen auf den Mittelwert (11s Arrays)
Als Sicherheit gibt es noch den Parameter der Zeitschwelle (falls ein Magnetfeld von außen einwirkt)
Temperatursensoren als Sicherheit
Buzzer zur Signalgebung

## Slide 46
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit